Wiesław Jałmużny

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

PRZEKŁADNIKI W ELEKTRONERGETYCE

Program wykładów

- Wiadomości wstępne					1g.

- Przekładniki prądowe					2g.

- Przekładniki napięciowe					2g.

- Przekładniki niekonwencjonalne			1g.

- Układy połączeń przekładników				1g.

- Dobór przekładników					1g.

- Colloquium zaliczeniowe					1g.

Literatura

- Wiszniewski A.: Przekładniki w elektroenergetyce. WNT, Warszawa 1992

- Koszmider A., Olak J., Piotrowski Z.: Przekładniki prądowe. WNT, Warszawa 1985

- Nowicz R.: Przekładniki napięciowe. Monografie PŁ, Łódź 2003

Normy

- PN-EN 60044-1: 2000, Przekładniki-część 1: Przekładniki prądowe

- PN-EN 60044-2: 2001, Przekładniki-część 2: Przekładniki napięciowe indukcyjne

- PN-EN 60044-5: 2004, Przekładniki-część 5: Przekładniki napięciowe pojemnościowe

- PN-EN 60044-6: 2000, Przekładniki- część 6: Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń w stanach przejściowych.

Zadania stawiane przekładnikom instalowanym w układzie elektroenergetycznym:

- Izolowanie urządzeń pomiarowych przyłączonych do strony wtórnej i uziemionych od wysokiego napięcia po stronie pierwotnej przyłączonej do przewodów układu elektroenergetycznego napięcia pierwotnego

- Galwaniczne oddzielenie wtórnych prądów i napięć odwzorowujących prądy i napięcia z różnych punktów systemu elektroenergetycznego ( możliwość budowania układów sumujących

- Przetwarzanie prądów i napięć pierwotnych o różnych wartościach ( uzyskanie jednakowego poziomu prądów i napięć urządzeń pomiarowych i sterujących umożliwiających np. ich bezpośrednie porównywanie

Wymagania odnoszące się do przekładników dotyczą dwóch obszarów ich zastosowań:

- Technika pomiarowa – przekładniki do pomiarów

- Technika zabezpieczeniowa – przekładniki do zabezpieczeń