Dr inż. Wiesław Jałmużny

Politechnika Łódzka

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

Przekładniki w elektroenergetyce

Program wykładu

- Wiadomości wstępne					1g.

- Przekładniki prądowe					2g.

- Przekładniki napięciowe					2g.

- Przekładniki niekonwencjonalne			1g.

- Układy połączeń przekładników				1g.

- Dobór przekładników					1g.

- Colloquium zaliczeniowe					1g.

--------------------------------------------------------------------------

Razem			9g.

4.	Przekładniki specjalne i niekonwencjonalne

4.1	Przekładniki prądowe specjalne

4.1.1	Przekładniki transreaktorowe (prąd-napięcie)

Rys. 4.1 Schemat zastępczy i wykres wskazowy przekładnika transreaktorowego

Z(’ << Z’

Znamionowy współczynnik przetwarzania

(4.1)

Błąd przetwarzania

(4.2)

Kr – rzeczywista wartość współczynnika przetwarzania

Kn – znamionowa wartość współczynnika przetwarzania

4.1.2	Przekładniki składowej zerowej typu Ferranti

Rys. 4.2 Przekładnik prądowy typu Ferranti

a) Schemat ideowy; b) Przekładnik kablowy; c) Przekładnik szynowy

4.1.3	Przekładniki prądowe niekonwencjonalne

A.	Przekładniki prądowe z elektroniczną kompensacją błędów

Rys. 4.3 Przekładnik prądowy z przetwornikiem Halla

a) Schemat ideowy; b) Schemat blokowy

Rys. 4.4 Schematyczny obraz rdzenia ferromagnetycznego przetwornika prądu stałego firmy LEM (Szwajcaria) – Ipn = 100 kA (u góry) oraz 200 kA

B.	Przekładniki prądowe oparte na zjawisku Faradaya

Rys. 4.5 Magnetooptyczny czujnik Faradaya (Alsthom)

4.2	Przekładniki napięciowe niekonwencjonalne

4.2.1	Przekładniki z elektroniczną kompensacją błędów

Rys. 4.6 Schemat przekładnika napięciowego z elektroniczną kompensacją błędów

pochodzących od: a) prądu pierwotnego, b) od prądu pierwotnego i wtórnego

Rys. 4.7 Schemat układu przekładnika napięciowego z kompensatorem (Slomowitz)

I/U – przekładnik prąd-napięcie z dwoma uzwojeniami pierwotnymi,

A – wzmacniacz operacyjny, uk – napięcie kompensujące

wtrącone w obwód wtórny przekładnika

4.2.2	Przekładniki pojemnościowe wspomagane elektronicznie

Rys. 4.8 Zasada pomiaru napięcia, w elektronicznym przekładniku napięciowym

z pojemnościowym dzielnikiem WN

Oznaczenia: C1, C2,– pojemności dzielnika WN;

Ck – pojemność kabla łączącego dzielnik ze wzmacniaczem

Rys. 4.9 Schemat zmodyfikowanego przekładnika napięciowego pojemnościowego

I/U – przekładnik prąd-napięcie z dwoma uzwojeniami pierwotnymi,

PNP – przekładnik napięciowy pojemnościowy; TP – część indukcyjna przekładnika PNP; PW-SUM – przetwornik wtórny-układ sumujący

4.2.2	Przekładniki napięciowe optoelektroniczne

Wykorzystanie efektu Pockelsa:

Rys. 4.10 Zintegrowany czujnik optyczny

Rys. 4.11 Przykład rozwiązania układu przekładnika optoelektronicznego

( Koniec części 4 (