Dr inż. Wiesław Jałmużny

Politechnika Łódzka

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

Przekładniki w elektroenergetyce

Program wykładu

- Wiadomości wstępne					1g.

- Przekładniki prądowe					2g.

- Przekładniki napięciowe					2g.

- Przekładniki niekonwencjonalne			1g.

- Układy połączeń przekładników				1g.

- Dobór przekładników					1g.

- Colloquium zaliczeniowe					1g.

--------------------------------------------------------------------------

Razem			9g.

5.	Układy połączeń przekładników

5.1	Przekładniki prądowe

Wymagania podstawowe:

I	W warunkach okręconego układu pomiarowego obwód wtórny każdego z przekładników musi mieć niewielką impedancję.

II	Jeden punkt obwodu metalicznie połączonego z uzwojeniem wtórnym musi być uziemiony.

Rys. 5.1 Typowe układy połączeń przekładników do pomiaru prądów trójfazowych

a) pomiar prądu w jednej fazie; b) pomiar różnicy prądów w dwóch fazach;

c) pomiar trzech prądów fazowych za pomocą dwóch przekładników;

d) pomiar prądów fazowych i potrójnej składowej zerowej

Rys. 5.2 Różnicowy trójfazowy układ połączeń przekładników

(np. do zabezpieczenia generatora)

Rys. 5.3 Wieloprzekładnikowy układ różnicowy (jedna faza)

(np. do zabezpieczenia szyn zbiorczych)

Rys. 5.4 Układ różnicowy przekładników do zabezpieczenia transformatora (Yd)

5.2	Przekładniki napięciowe

| Rys. 5.5 Połączenie przekładnika jednofazowego do pomiaru napięcia fazowego | Rys. 5.6 Połączenie przekładnika jednofazowego do pomiaru napięcia międzyprzewodowego |
| --- | --- |

Rys. 5.7 Połączenie dwóch jednofazowych przekładników w układzie „V”.

Rys. 5.8 Połączenie trzech jednofazowych przekładników

w układzie gwiazda-gwiazda.

Rys. 5.9 Połączenie trzech jednofazowych trójuzwojeniowych przekładników

w układzie gwiazda-gwiazda, otwarty trójkąt

( Koniec części 5 (