Andrzej Koszmider

#### Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
EMC

- Wiadomości wstępne

  - Oddziaływania i  środowisko elektromagnetyczne

  - Powstawanie i propagacja zakłóceń

  - EMC w elektrotechnice, elektronice i informatyce

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie

4. Sygnały zakłócające, wielkości fizyczne i jednostki w EMC

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów  elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8. Źródła zakłóceń

9. Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

11. Instalacja  ziemi i masy

12. Filtry EMC

13. Ekranowanie w EMC

14. Pomiary EMC

1. Wiadomości  wstępne

1.1 Oddziaływania  i  środowisko  elektromagnetyczne

- mechanizm oddziaływań elektromagnetycznych

- siły występujące pomiędzy ładunkami elektrycznymi

- ładunki w spoczynku – różnice potencjałów

- ładunki w ruchu – prąd elektryczny

- oddziaływanie na odległość

- pojęcie pola sił

- siły pomiędzy ładunkami w spoczynku - pole elektryczne ( różnica potencjałów)

- siły pomiędzy ładunkami w ruchu – pole magnetyczne (prąd elektryczny)

- jednoczesne występowanie obu składowych – pole elektromagnetyczne

- środowisko elektromagnetyczne

- wszystkie elementy i zjawiska mające wpływ na oddziaływania elektromagnetyczne

- normalizowanie środowisk elektromagnetycznych

- z punktu widzenia dopuszczalnych poziomów zakłóceń (zaburzeń)

Przykłady:

- Środowisko mieszkalne, środowisko przemysłowe

- Środowisko 1, środowisko 2 - zasilanie

3.  Środowisko kontrolowalne elektromagnetycznie

`

1.2 Mechanizmy powstawania i propagacji zakłóceń

- powstawanie  zakłóceń przenoszonych przez ośrodki przewodzące (głównie przewody) - stany awaryjne, zasilanie, wyładowania ESD

- prąd elektryczny

- napięcie

- powstawanie zakłóceń przenoszonych przez pole - praca i stany awaryjne innych urządzeń, wyładowania atmosferyczne, wyładowania ESD

- natężenie pola elektrycznego

- natężenie pola magnetycznego

- propagacja zakłóceń i działanie na elementy wrażliwe - przekształcanie zakłóceń.

Propagacja  zakłóceń

1.3  EMC w elektrotechnice, elektronice i informatyce

- powody wzrostu znaczenia EMC

- zbliżenie geometryczne,

- liczba  źródeł,

- wrażliwość elementów,

- zakłócenia w sieciach zasilających

- historia kompatybilności elektromagnetycznej

-   zakłócenia przekazu radiowego (1905-1915)

-   systematyczne badania nad przyczynami zakłóceń radiowych(1920)

-   1930 stwierdzenie zakłóceń w odbiorze radiowym na skutek pracy urządzeń elektrycznych

- 1933  powołanie CISPR przez IEC;

- 1930-1940 rozwój kompatybilności w telefoni przewodowej

- 1939-1950, rozwój kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń   wojskowych

- 1950, pojawienie się tranzystorów bipolarnych

- 1960, pojawienie się układów scalonych

- 1970, pojawienie się mikroprocesorów.

- od 1980, ciągły wzrost elektronizacji elektrotechniki a następnie elektronizacji i informatyzacji elektrotechniki i elektroniki; zwiększanie skali integracji układów scalonych

- dyrektywa UE 336/89