Andrzej Koszmider

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA  EMC

1. Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie

4. Sygnały zakłócające, wielkości fizyczne i jednostki w EMC

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

6.1  sygnały różnicowe

6.2  sygnały wspólne

6.3  redukcja sygnałów różnicowych i wspólnych

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów  elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8. Źródła zakłóceń

9. Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

11. Filtry EMC

12. Ekranowanie w EMC

13. Instalacja ziemi i masy

14. Pomiary EMC

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

Rozpływ prądów w urządzeniu elektrycznym

iM = ( im

i1 = i2 + iM

Sygnały użyteczne ( robocze) - sygnały o wartościach i kształtach przewidzianych przez konstruktora, niezbędne do poprawnego działania urządzeń.

Sygnały zaburzające( zakłócające)- sygnały będące różnicą pomiędzy sygnałami rzeczywiście istniejącymi w obwodzie i sygnałami roboczymi.

Sygnały zaburzające mogą powstać w  wyniku:

- stanu awaryjnego urządzenia lub obwodu

- przeniesienia (transferu) sygnałów z innego obwodu lub urządzenia

- zmiany parametrów ( właściwości) obwodu, urządzenia lub środowiska elektromagnetycznego w którym obwód lub urządzenie pracuje

- efektów elektromagnetycznych zjawisk naturalnych (np. burza, ESD )

Sygnały zaburzające (zakłócające)

i1z = iD + iC

i2z = iD  - iC

ID – sygnały różnicowe

IC – sygnały wspólne

Przykład.

Pomiar sygnałów różnicowych i wspólnych za pomocą przekładników prądowych

Przypominając sobie że dla przekładnika prądowego spełniona jest zależność:

i2.z2 = ( i1

wykazać że  jeden z powyższych schematów może być wykorzystany do pomiarów sygnałów różnicowych a drugi do pomiarów sygnałów wspólnych w przewodach połączonych  z urządzeniem. Czy można dokonać tych pomiarów w obecności sygnałów użytecznych?

6.1 Sygnały różnicowe

# Differential Mode - DM

Mode differential - MD

Inne spotykane nazwy:

- sygnały symetryczne

- sygnały podłużne

- sygnały normalne

Sygnały różnicowe i użyteczne ( robocze)

Powstawanie sygnałów różnicowych

- stany awaryjne urządzeń i obwodów elektrycznych (zmiana właściwości)

- nieliniowe właściwości odbiorników ( harmoniczne)

-    indukowanie sygnałów różnicowych przez obce pola

Pętla wrażliwa sygnałów różnicowych

- indukowanie napięć różnicowych przez pole H

- indukowanie prądów różnicowych przez pole E

Wnioski :

- Sygnały różnicowe wnoszone przez pole elektromagnetyczne o rosną proporcjonalnie do powierzchni pętli wrażliwej

- do długości przewodów

- do odległości między przewodami

- 2.    Sygnały różnicowe wnoszone przez pole elektromagnetyczne są

proporcjonalne do wartości natężenia H (B) i E.

###### Emisja zakłóceń powodowana przez sygnały różnicowe

Emisja pól powodowana przez sygnały różnicowe

Wniosek:

1. Wartości emitowanych pól magnetycznego i elektrycznego są proporcjonalne do odległości między przewodami

Znaczenie sygnałów różnicowych

1. Sygnały różnicowe zamykają się w tych samych obwodach co sygnały robocze.

Zależnie więc od stosunku wartości tych sygnałów do sygnałów roboczych, deformując sygnały robocze, mogą powodować zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych.

2. Sygnały różnicowe mają większe znaczenie przy częstotliwościach niskich.

Przykładami takich zakłóceń są np. zakłócenia napięcia zasilającego,  zakłócenia  prądami wyższych harmonicznych.

6.2 Sygnały wspólne

# Common Mode - DM

Mode Commun - MD

Inne spotykane nazwy:

- sygnały asymetryczne

- sygnały poprzeczne

Sygnały wspólne i użyteczne ( robocze)

Niska częstotliwość:  Zm  -  impedancja przewodzenia

Wielka czestotliwość: Zm – impedancja pojemnościowa

Przy  W.CZ. obwody sygnałów wspólnych są zawsze zamknięte

###### Powstawanie sygnałów wspólnych

- stany awaryjne ( zmiana właściwości) urządzeń i obwodów elektrycznych pracujących przy połączeniu pewnego punktu z instalacją masy ( ziemi).

- indukowanie sygnałów wspólnych przez obce pola

- przepięcia i impulsy prądowe powstające od wyładowań ESD

- przepięcia i impulsy prądowe powstające w częściach zewnętrznych instalacji, np. pochodzenia burzowego

Sygnały wspólne mają wartości znacznie większe niż sygnały różnicowe.

Poza częstotliwością bardzo mała np. kilka kHz, największe problemy EMC związane są z występowaniem sygnałów wspólnych.

Możliwy jest różny rozpływ sygnałów wspólnych.

Dwa skrajne przypadki:

Możliwe obwody sygnałów wspólnych

Najprostsza metoda kanalizowania ( filtrowania ) sygnałów wspólnych

Stosowanie filtrów EMC nie może zlikwidować całkowicie sygnałów wspólnych w obwodach chronionych.

Rzeczywiste filtry sygnałów wspólnych w obwodach elektrycznych

Indukowanie się napięć i prądów wspólnych

Pętla wrażliwa sygnałów wspólnych

indukowanie napięć wspólnych przez pole H

dla przebiegów harmonicznych otrzymujemy:

Przykład.

Obliczyć napięcie indukowane w pętli o powierzchni 1 cm2 przez pole magnetyczne o indukcji Bm= 10-2 T, przy częstotliwości pola 1 MHz.

Odp. 6,28 V/cm2.

Powierzchnie pętli wrażliwych sygnałów wspólnych są wielokrotnie większe od pętli dla sygnałów różnicowych

- indukowanie prądów różnicowych przez pole E

Prądy wspólne są proporcjonalne do sumy natężenia pola w obu przewodach, a więc są znacznie większe niż prądowe sygnały różnicowe.

Wnioski :

- Sygnały napięciowe wspólne, wnoszone przez pole elektromagnetyczne  rosną proporcjonalnie do powierzchni pętli wrażliwej, tzn.:

- do długości przewodów

- do odległości między przewodami a masą

- Sygnały wspólne, wnoszone przez pole elektromagnetyczne mogą     być znacznie większe niż sygnały różnicowe

- Sygnały wspólne wnoszone przez pola są  proporcjonalne do wartości natężenia H (B) i E.

- Sygnały wspólne zwłaszcza przy wyższych częstotliwościach są wielokrotnie  większe niż sygnały różnicowe.

Przykład.

Obliczyć napięcie wspólne i różnicowe, indukowane przez pole zakłócające, pojawiające się na zaciskach układu pomiarowego, łączących ten układ z przetwornikiem drgań. Długości przewodów łączących 3m, odległość między przewodami 1mm. Przewody ułożone są na półce znajdującej się 10cm nad przewodami należącymi do instalacji masy (ziemi). Parametry pola: f =10 MHz,  Bm=10-4 T.

Odp.  UmD =18,84V,  UmC = 1884V.

###### Emisja zakłóceń powodowana przez sygnały wspólne

Emisja pól powodowana przez sygnały wspólne

Przykład.

Pomierzono natężenie pola magnetycznego w odległości 1 m od przewodów zasilających pewnego urządzenia emitowanego prze sygnały zakłócające. Dla takich samych wartości sygnałów różnicowych i wspólnych uzyskano dla sygnałów wspólnych natężenie pola ok. 2500 razy większe niż dla sygnałów różnicowych.

Wniosek.

1. Wartości natężeń pól zakłócających emitowanych przez sygnały wspólne zależą od wartości tych sygnałów, i są zazwyczaj wielokrotnie większe od pól emitowanych przez sygnały różnicowe.

Konwersja sygnałów wspólnych na sygnały różnicowe

Konwersja sygnałów wspólnych

jeżeli

to

jeżeli nie ma symetrii elektrycznej

Np. ( = 95% oznacza że tylko 5% sygnałów wspólnych przekształca się w sygnały różnicowe.

( - współczynnik odrzucenia ( przez obwód roboczy ) sygnałów wspólnych.

Najważniejsze elementy działające asymetryzująco:

- nierównowaga geometryczna ( długości przewodów, usytuowanie przewodów elementów)

2.  nierównowaga elektryczna ( rezystancja przewodów, impedancja złącz, pojemności do masy)

###### Znaczenie sygnałów wspólnych

- Sygnały wspólne są znacznie większe od sygnałów różnicowych w związku z tym zamykając się przez  obwody urządzenia atakowanego ( ofiary) powodują zakłócanie pracy lub zniszczenie elementów.

- W przypadku stosowania filtrów sygnałów wspólnych część z tych sygnałów zamyka się przez obwody urządzenia w wyniku:

- nieidealnego filtrowania

- konwersji sygnałów wspólnych ( współczynnik odrzucenia  mniejszy niż 100%)

- Obecność w obwodach a zwłaszcza w długich przewodach sygnałów wspólnych powoduje emisję pól elektromagnetycznych o znacznych wartościach , zakłócających inne urządzenia i obwody.

- Sygnały wspólne zwłaszcza  dla częstotliwości zaburzeń, przekraczających kilka MHz, stanowią  najtrudniejszy problem EMC.

6.3 Redukcja sygnałów różnicowych i wspólnych

###### Ogólne zasady redukcji sygnałów różnicowych

- Prowadzenie przewodów należących do tego samego obwodu jak najbliżej siebie

- Stosowanie jak najkrótszych przewodów

- Projektowanie obwodów i rozkładu elementów umożliwiającego uzyskanie jak najmniejszych powierzchni pętli wrażliwych

Ogólne zasady redukcji sygnałów wspólnych

- Stosowanie jak najkrótszych przewodów

- Prowadzenie przewodów jak najbliżej instalacji masy

- Prowadzenie dodatkowych przewodów masy razem z przewodami roboczymi

- Układanie przewodów roboczych w przewodzących rynnach połączonych w wielu miejscach z instalacją masy

- Projektowanie obwodów i rozmieszczanie elementów w sposób umożliwiający uzyskanie jak najmniejszych powierzchni pętli wrażliwych

- W obwodach drukowanych wypełnianie wszystkich wolnych powierzchni płaszczyznami przewodzącymi połączonymi z masą

W celu uniknięcia konwersji sygnałów wspólnych na sygnały różnicowe należy:

- Dbać o to aby przewody należące do tych samych obwodów były identyczne oraz miały jednakową długość

- Dbać o identyczne usytuowanie przewodów należących do tych samych obwodów, w stosunku do innych obwodów , innych urządzeń, instalacji masy a także większych elementów przewodzących (np.konstrukcyjnych).

- Dbać o identyczność stosowanych końcówek przewodów należących do tego samego obwodu

W celu zmniejszenia sygnałów wspólnych można stosować dławiki sygnałów wspólnych zwane także, dławikami skompensowanymi prądowo lub BALUN.

Dławik sygnałów wspólnych

Jeżeli