Andrzej Koszmider

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
EMC

1. Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie

4. Sygnały zakłócające, wielkości fizyczne i jednostki w EMC

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów  elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

7.1 Przewody

7.2 Rezystory

7.3 Cewki indukcyjne

7.4 Kondensatory

8. Źródła zakłóceń

9. Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

11. Filtry EMC

12. Ekranowanie w EMC

13. Instalacja ziemi i masy

14. Pomiary EMC

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

# Zakres zakłóceń przewodzonych – 100kHz  ----------------   30 MHz

Zakres zakłóceń promieniowanych  30 MHz -----------------1 GHz ( 1000 GHz)

7.1 Przewody

Rezystywność materiałów przewodowych

( CU  = 5,8. 107  S/m

srebro		 (r = (/(CU		1,05

złoto					0,7

aluminium					0,61

stal						0,02

Mu-metal					0,03

# Impedancja przewodów                             (Z (= ( Zw ( + (Zz(

# Impedancja wewnętrzna

- wydzielanie się ciepła  podczas przepływu prądu  - R ( G ) rezystancja wewnętrzna

- strumień magnetyczny wewnątrz przewodów -  Lw indukcyjność wewnętrzna

Zjawisko naskórkowości decyduje o zmianach tych parametrów w funkcji częstotliwości.

Głębokość wnikania    		 ( = (2/ (.(.()0,5   	 	( = 2(f

|  | (CU | (Al | (Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| 50Hz | 9,33mm | 12,05mm | 1,32mm |
| 1kHz | 2,08mm | 2,96mm | 0,29mm |
| 1MHz | 66(m | 85(m | 9,3(m |
| 1GHz | 2,1(m | 2,7(m | 0,3(m |

Zmienność rezystancji  w funkcji częstotliwości

Zmiany rezystancji w funkcji częstotliwości

Zmienność indukcyjności w funkcji częstotliwości

Zmiany indukcyjności wewnętrznej w funkcji częstotliwości

l wDC = (0  / 8 (

l wAC = 1/ 4 ( rp ( (0 / (.(.f)0,5

w praktyce  l wDC  ( 50 nH/m

Impedancja zewnętrzna

- strumień magnetyczny skojarzony

z przewodem, istniejący na zewnątrz przewodu –  Lz indukcyjność zewnętrzna

- pojemność przewodu wynikająca z gromadzenia się ładunków na powierzchni przewodnika – C pojemność zewnętrzna

- rezystancja wniesiona, wynikająca ze strat mocy w przewodzących strukturach przez które przenika, wytwarzany  przez prąd w przewodzie, zmienny strumień magnetyczny – Rw rezystancja zewnętrzna

Indukcyjność zewnętrzna (pojedynczego przewodu)

lz  ( 1,256 (H/m

w praktyce przyjmuje się   1(H/m

przy zbliżaniu do przewodu innego przewodu ( powrotnego) lub mas ferromagnetycznych

l z < 1,256 (H/m

Dla f = 50 Hz			Xz = 314rd/s. 1(H/m = 314((/m

Dla f = 50 MHz 		Xz = 314rd/s. 10 6. 1(H/m = 394(/m

Pojemność przewodu

Przyjmuje się wartość   C = 8, 85pF/m

w praktyce ma znaczenie pojemność w stosunku do:

- powierzchni masy ( V=0)

- przewodu powrotnego

Pojemność przewodu w stosunku do powierzchni przewodzącej

Pojemność w stosunku do przewodu powrotnego zależy od odległości pomiędzy przewodami i jest większa  od 8,85 pF/m.

Rezystancja wniesiona

R w = (. (0 . f / 4

Dla 50 Hz przyjmuje się ok. 50((/m

Przykład.

Obliczyć napięcie jakie wystąpi na 1m  przewodu PE instalacji bezpieczeństwa (o przekroju 35mm2),  jeżeli przez nią popłynie:

- prąd upływnościowy 100mA o częstotliwości 50 Hz

- prąd zakłóceniowy wspólny o wartości 100mA o częstotliwości  50MHz.

Dla 50 Hz  ( pomijając R wniesione, i pojemność C ) :

R50 = 0,5 m(,     lz = 1(H,	 Xz50 = 0,3m(,      Z50 = 0,58m(

Up  =  350mA. 0,58m( =  203(V – praktycznie 0V

Dla 50 MHz :

R50M = R50 . 100  = 50m(        Xz50M = 314 (,  Z50M = 314 (

Up50M  = 350mA. 314 ( = 109V

Schemat zastępczy pary przewodów

Impedancja charakterystyczna

Rezonans występuje dla przewodów o długości  l = (/4

50Hz---------- 1500km

50kHz-------------1,5km

50MHz------------------1,5m

500MHz--------------------15cm

7.2 Rezystory

Zjawiska powodujące nie idealność rzeczywistych rezystorów

- indukcyjność końcówek

- indukcyjność wewnętrzna ( np. między zwojowa)

- pojemność pomiędzy końcówkami

- pojemność wewnętrzna ( np. między zwojowa)

Schemat zastępczy rezystora

- rezystory węglowe

- rezystory drutowe

- rezystory warstwowe

Uproszczony schemat zastępczy rezystora

Charakterystyka częstotliwościowa rezystora

Stosowane schematy dla poszczególnych zakresów f

Dążenie do zwiększenia  f1 -  dla dużych wartości R łączenie szeregowo mniejszych rezystancji ( zmniejszanie wypadkowej pojemności).

Dążenie do zwiększenia f2 – dla małych wartości R łączenie równoległe większych rezystancji

Wpływ kształtu sygnału na dobór rezystorów – di/dt

  - Cewki indukcyjne

Charakterystyka idealnej cewki indukcyjnej

Schemat zastępczy i charakterystyka cewki rzeczywistej

Przykładowe parametry cewek o małych indukcyjnościach

L = 1,2 (H         	 CL = 1,7pF             f 2 = 110MHz

L = 10 (H	  	 CL = 1,6pF	             f 2 =  40MHz

Zmniejszenie pojemności cewek przez podział uzwojenia

Charakterystyki cewki z podzielonym uzwojeniem

Cewki z rdzeniem ferromagnetycznym

MnZn          lub         NiZn	 -  ferryty

Cechy:

- większe wartości indukcyjności

- zjawisko nasycania

- zmiany indukcyjności

Dwie różne konstrukcje

- rdzenie zamknięte

- rdzenie otwarte

Główne zastosowanie : filtry EMC

Rozwiązania szczególne

- dławiki sygnałów wspólnych

- ferryty paciorkowe- koraliki

Dławiki sygnałów wspólnych

Ferryty paciorkowe – koraliki - perełki

Koraliki –perełki ferrytowe

  - Kondensatory

Schemat zastępczy i charakterystyka kondensatora rzeczywistego

- Kondensatory elektrolityczne (tantalowe) – dla małych      częstotliwości  do 1MHz  duże wartości pojemności

- Kondensatory papierowe i z tworzyw sztucznych – do 5MHz

- Kondensatory ceramiczne

Zależność częstotliwości rezonansowej od długości końcówek

Montaż kondensatorów