Andrzej Koszmider

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
EMC

1. Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie

4. Sygnały zakłócające, wielkości fizyczne i jednostki w EMC

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8. Źródła zakłóceń

8.1 Klasyfikacja źródeł zakłóceń

8.2 Wyładowania atmosferyczne

8.3 Wyładowanie elektrostatyczne

8.4 Źródła intencjonalne

8.5 Źródła nie intencjonalne

9. Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

11. Filtry EMC

12. Ekranowanie w EMC

13. Instalacja masy i ziemi

14. Pomiary EMC

8. Źródła zakłóceń

8.1 Klasyfikacja źródeł zakłóceń

- Źródła naturalne ( God-made noise)

- Źródła wytworzone przez ludzi ( Man-made noise)

# Ź r ó d ł a   n a t u r a l n e

ZIEMSKIE

- Wyładowania atmosferyczne ( efekty lokalne)

- Wyładowania atmosferyczne ( efekty globalne)

- Zjawiska elektrostatyczne ( np. opadowe)

POZAZIEMSKIE

- Wybuchy na słońcu

- Radio- gwiazdy

- Cosmos

Ź r ó d ł a   w y t w o r z o n e   p r z e z   c z ł o w i e k a

TELEKOMUNIKACJA

- Radiostacje

- Przekaźniki komunikacyjne

- Nawigacja (radary)

- Komunikacja przewodowa i komórkowa

# ELEKTROENERGETYKA

- Wytwarzanie

- Przesył

- Rozdział

- Przetwarzanie

## PRZEMYSŁ I ODBIORNIKI INDYWIDUALNE

- Elektrotermia

- Urządzenia medyczne

- Oświetlenie

- Automatyka przemysłowa

- Urządzenia gospodarstwa domowego

- Systemy komputerowe

## MASZYNY I NARZĘDZIA

- Urządzenia biurowe

- Transportery

- Narzędzia elektro-mechaniczne

- Maszyny elektryczne (komutatorowe)

## SYSTEMY ISKROWE

- Pojazdowe maszyny robocze

- Samochody

- Narzędzia

Źródła  intencjonalne

Normalna, przewidziana przez konstruktorów praca danego urządzenia jest źródłem sygnałów zakłócających inne urządzenia.

Przykłady:

radar, nadajniki telekomunikacyjne,

nadajniki przemysłowe itp.

### Źródła nie intencjonalne

Sygnały zakłócające są wynikiem stanów przejściowych, stanów awaryjnych lub nie idealności funkcjonowania urządzeń lub systemów czy instalacji.

Przykłady:

Iskrzenie komutatorów, nieidealne złącza, stany przejściowe, zjawiska łączeniowe, zwarcia w obwodach elektrycznych.

8.2 Wyładowanie atmosferyczne

Charakterystyka typowego dla warunków europejskich wyładowania wg. EdF

- Wyładowanie chmura-ziemia, wielokrotne

- Długość kanału – 4km

- 5 impulsów

- całkowity ładunek 25C

- maksymalna szybkość narastania  40kA/ (s

Prawdopodobieństwo przekroczenia wartości maksymalnej

wyładowania wg. CIGRE

Prawdopodobieństwo przekroczenia szybkości narastania prądu (wg.Anderson i Erikson)

Efekty wyładowania burzowego ( lokalne)

- wzrost potencjału ziemi dookoła miejsca bezpośredniego uderzenia pioruna

- wzrost potencjału wzdłuż struktur uderzenia pioruna

- promieniowanie elektromagnetyczne prądu wyładowania

1.  Wzrost potencjału ziemi

Rozkład potencjału dookoła miejsca uderzenia pioruna

Skutki

- porażenie ludzi i zwięrząt

- różnica potencjałów w przewodzących powłokach kabli ziemnych

2. Wzrost  potencjału wzdłuż struktur pionowych

- duży spadek napięcia na przewodach odgromowych

Przykład:

Obliczyć napięcie na 10m zwodzie instalacji odgromowej o rezystancji uziomu 1( podczas wyładowania piorunowego w tą instalację.

Parametry wyładowania: 25kA, 40kA/(s.

Odp. Ok. 408kV ( małe znaczenie rezystancji uziomu i rezystencji instalacji).

- poprzez sprzężenie indukcyjne indukują się napięcia o wartościach do 200V/cm2. W przypadku sygnałów wspólnych pętle mogą być rzędu 1m2 a więc napięcia indukowane rzędu 20kV.

Konieczność stosowania kompleksowej ochrony odgromowej polegającej na podziale całego chronionego środowiska elektromagnetycznego na strefy ochronne.

Na wejściu do każdej strefy powinny być zainstalowane ograniczniki napięć o wartościach odpowiadających odporności udarowej aparatury znajdującej się w danej strefie.

Ograniczniki napięć – urządzenia o nieliniowych charakterystykach, po przekroczeniu wartości napięcia ograniczanego, impedancja maleje do zera. Ograniczniki są montowane między przewodami roboczymi i ziemia lub masą.

Głównie stosowane są obecnie:

- ograniczniki półprzewodnikowe

- tyrystorowe

Zagrożenie dla :

- instalacji masy prowadzonych równolegle do instalacji odgromowych

- linii napowietrznych, zwłaszcza telekomunikacyjnych

3. Promieniowanie elektromagnetyczne

Szacowane są natężenia pól ze wzorów uproszczonych

H = 0,16. I / l

E = 60. I / l

- prąd wyładowania

l-  odległość od kanału

Zagrożenie  aparatury elektronicznej i informatycznej występuje w promieniu 1km.

Najgroźniejsze jest indukowanie się napięć w pętlach sygnałów wspólnych.

Np. w odległości 150 m  wartości indukowanych napięć mogą wynosić do     150 V/m2.

Zagrożenie bezpośrednie dla kart informatycznych, sprzętu video, sprzętu TV.

Największe przepięcia powstają jako sygnały wspólne w liniach napowietrznych gdzie powierzchnie wrażliwe mogą osiągać wiele m2.

Wartości przepięć pojawiających się w sieciach niskiego napięcia dochodzą do 25kV ( dane EdF).

Konieczna ochrona wejść sieciowych !!!!!!

Wyłączanie podczas burzy z gniazdek sieciowych sprzętu: TV, Video, informatycznego.

Zalecenia

- Ograniczniki przepięć ( ochrona strefowa)

- Ekranowane przewody ( ekrany uziemione z obu końców )

- Ekwipotencjalne instalacje masy

Możliwa do osiągnięcia bardzo dobra skuteczność ochrony – Privat d’Allier- 58kA 200kA/(s.

Przykłady instalacji odgromowych

Przykłady instalacji odgromowych

8.3 Wyładowanie elektrostatyczne

ESD – ElectroStatic  Discharge

Schemat zastępczy wyładowania ESD

Zjawiska w  wyniku których ładowana zostaje pojemność C

- tarcie

- styk z ciałem naładowanym

- indukcja elektrostatyczna

- jonizacja

- baleoelektryczność

- krzepnięcie

TARCIE

Model powstawania napięcia elektrostatycznego

i =  q /t,          q = C . u c

u c / t   =  i / C

Przykład.

Chodzący po dywanie człowiek powoduje rozdzielanie ładunków dających prąd ładowania ok. 0,1(A. Pojemność wynikająca z grubości podeszew w butach wynosi 200 pF.   Jak szybko narasta napięcie     elektrostatyczne ?

Odp. 500 V/s.

Pojemność ludzi w stosunku do podłoża wynosi   od 150pF do 300pF.

Górna granica napięcia ładowania

ok. 20kV    przy wilgotności względnej  10%

ok.   5kV     przy wilgotności  względnej 70%

Prądy przy wyładowaniu osobowym do 30A

w odl. kilku cm

pole H do 15A/m

pole E   do 4kV/m

Zaleca się utrzymywać w.w  ok.50%, ograniczenia: korozja, złe samopoczucie obsługi.

Rozładowanie pośrednie

Wyładowanie osobowe

Schemat wyładowania osobowego

R = 1000(        C = 150pF –300pF

Impuls wyładowania ESD osobowego

Impuls wyładowania ESD obiektowego

R =20(            L = 2 (H            C = 220pF

Skutki wywołane są przez:

- przepływ prądu rozładowania przez wrażliwe elementy

- przepięcia indukowane przez szybkozmienne pola EM

Impuls prądowy – zagrożenie dla złącz  p-n ( diody i tranzystory bipolarne)

Przepięcia – zagrożenie dla izolacji bramek w tranzystorach polowych–CMOS

Cechy charakterystyczne zakłóceń powodowanych przez ESD

- jednoczesne występowanie obu typów zagrożeń

- sekwencja skutków

- charakter postępujący, degradacja elementów

- zmiany stanów elementów logicznych - zawieszanie się programów komputerowych

Porównanie szybkości zmian prądu w obu typach ESD

Uszkodzenia powodowane przez  ESD

występują wówczas gdy występuje wyładowanie ESD, tzn.:

- w produkcji elementu

- podczas magazynowania elementu

- podczas transportu

- w czasie produkcji urządzenia

- podczas eksploatacji urządzenia

- podczas napraw i konserwacji

czyli ZAWSZE

Wyładowania do 4kV- postępująca degradacja

Wyładowania powyżej 8kV- uszkodzenia elektroniki zwłaszcza układów scalonych, zagrożenie tym większe im większa skala integracji- płyty komputerowe

Ochrona  przeciw skutkom ESD

- obniżanie wartości napięć wyładowań ESD

- wilgotność

- dobór materiałów trących się

- ciągłe odprowadzanie ładunku z naładowanej powierzchni

- połączenia z masą

- zraszanie trących się powierzchni płynami antystatycznymi ( przewodzącymi)

- minimalizacja skutków ESD

- ograniczniki przepięć

- przewody ekranowane

- nisko-impedancyjne ( dla dużych f ) połączenia z masą

8.4 Źródła intencjonalne

- Nadajniki telekomunikacyjne

Częstotliwości -  150kHz do 40GHz

Moce- kilka W do kilku MW

Na zagrożenie z punktu widzenia zakłóceń aparatury mają wpływ :

- moc nadajnika

- rodzaj anteny

- środowisko

Zagrożenie zakłóceniem urządzeń występuje gdy natężenie przekracza:

140 dB(V/m  (10V/m)

Najczęściej aparatura może być zakłócana do odległości:

500m			LW (kilkaMW)

200m			MW (kilkaset kW)

500m			SW ( kilkaset W)

30m			CB ( kilkadziesiąt W)

150m			TV

1000m		radary lotniskowe

1,5m			telefonia komórkowa

2. Nadajniki przemysłowe, urządzenia domowe

Urządzenia elektrotermiczne indukcyjne  do 10kHz	-  3m

Piece W.Cz., nagrz. pojemnościowe    do 40,68MHz	-   20m

Urz.ster. piece (falowe do  2,4 MGz - 30m

Zagrożenie

- bliskość aparatury wrażliwej

- przewody zasilające, sygnalizacja, pomiar, sterowanie

3.  Transmisja informacji w sieciach energetycznych

40kHz     do 500kHz

4.   NEMP  - impuls nuklearny

- 2-5 kV/m          tr = 5ns               czas trwania      500(s

- pole wolnozmienne

8.5  Źródła nieintencjonalne

- Urządzenia zasilające i przekształtniki półprzewodnikowe

- Zasilacze małej mocy - zakłócenia  50kHz d0 1MHz

oscylacje pasożytnicze

-    Zasilacze dużej mocy -

- harmoniczne 3, 5, 7, 11, 13 (do 40 )

skutki: wzrost napięcia, wadliwe działania sterowania i pomiarów, dodatkowe straty mocy ( nagrzewanie)

- oscylacje o częstotliwościach 10kHz-100kH

2. Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia

50 Hz            pole elektryczne do kilku kV/m,

pole magnetyczne do  (T

500kHz        do 100 dB(V/m

Rozkład Pola E (500 kHz) pod linią 400 kV

3.   Komutacja urządzeń łączeniowych

Różnorodne zjawiska przejściowe powodujące :

- znaczne wzrosty prądów ( prądy rozruchu)

- uskoki ( zapady) napięcia

- wahania częstotliwości

- wzrosty napięcia ( przepięcia łączeniowe)

- impulsy prądowe ( prądy załączenia)

- serie szybkich impulsów (ns)

Serie szybkich impulsów

Powstawanie serii szybkich impulsów przy wyłączaniu obwodów

Wartości szczytowe napięć w sieciach n.n do kilku kV

Częstotliwości do kilkunastu MHz

Skutki: zakłócenia przewodzone- seria przepięć

zakłócenia przez pole- indukowanie przepięć wspólnych

Zagrożenia dla :  1.  układów zasilania

- obwodów informatycznych

- wyjścia przetworników pomiarowych

- Odbiorniki energii elektrycznej

- urządzenia  i systemy informatyczne ( zegary, dzielniki f – do 500MGz)

- urządzenia TV i video ( wąskie pasma częstotliwości od 150kHz do 1000MHz, pole magnetyczne)

- maszyny elektryczne ( rozruchy, komutatorowe f>100MHz np. w odległości 1m- 150dB(V)

- wyładowcze źródła światła ( harmoniczne do 11-tej)

- trakcja elektryczna

- spawające urządzenia łukowe

- systemy zapłonowe ( do 200 dB(V/m ) w odległości 10m.

- Zakłócenia w sieciach

Mała częstotliwość

- Zaniki napięcia i przerwy krótkie

- Fluktuacje napięcia –„flicker” ( migotanie)

- Asymetria w układach trójfazowych

- Składowe harmoniczne w napięciu (odkształcenie)

Wielka częstotliwość

- Zakłócenia ustalone ( szum w.cz.)

- Przejściowe do 5kV w sieci nn.

niskoenergetyczne do  kilku (s

wysokoenergetyczne powyżej

kilkuset  (s

Przyczyny:

- wyładowanie piorunowe

- komutacje

- zmiany w sieciach