Andrzej Koszmider

# Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ   ELEKTROMAGNETYCZNA
EMC

1. Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie

4. Sygnały zakłócające, wielkości fizyczne i jednostki w EMC

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8. Źródła zakłóceń

9. Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

11. Filtry EMC

12. Ekranowanie w EMC

12.1 Role ekranów

12.2 Zasada działania ekranów elektromagnetycznych

12.3 Ekranowanie pól elektromagnetycznych bliskich

12.4 Ekranowanie pól elektromagnetycznych odległych

13. Instalacja masy i ziemi

14. Pomiary EMC

12.  Ekranowanie w EMC

12.1  Role ekranów elektromagnetycznych

1.   Ekran jako ochrona urządzenia przed polami zewnętrznymi

### 2. Ekran jako ograniczenie zasięgu pola emitowanego przez urządzenie

## 3. Ekran jako fragment instalacji masy

Skuteczność ekranowania

Współczynnik skuteczności ekranowania jest  określany jako:

|  |  | (9.1) |
| --- | --- | --- |

lub

|  |  | (9.2) |
| --- | --- | --- |

12.2  Zasada działania ekranów elektromagnetycznych

#### Ekran jako część linii transmisyjnej o zmieniającej się skokowo impedancji.

- Zjawisko odbicia pola elektromagnetycznego

- Zjawisko absorpcji

.

Współczynnik charakteryzujący tłumiący wpływ odbicia na granicznej powierzchni 1,  jest określony jako:

|  |  | (9.3) |
| --- | --- | --- |

Współczynnik charakteryzujący tłumiący wpływ  absorpcji wewnątrz ekranu może być określony jako:

|  |  | (9.4) |
| --- | --- | --- |

Współczynnik charakteryzujący tłumiący wpływ wewnętrznego odbicia, jako:

|  |  | (9.5) |
| --- | --- | --- |

Ponieważ współczynnik tłumienia całego ekranu jest określony jako:

|  |  | (9.6) |
| --- | --- | --- |

można zapisać zależność:

|  |  | (9.7) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Logarytmując obie strony powyższej zależności i mnożąc je przez 20 otrzymujemy wzór określający współczynnik tłumienia ekranu:

|  |  | (9.8) |
| --- | --- | --- |

lub

|  |  | (9.9) |
| --- | --- | --- |

Zjawisko odbicia

|  |  | (9.10) |
| --- | --- | --- |

Impedancja pola zależy od rodzaju pola ( elektryczne, magnetyczne czy fala elektromagnetyczna), oraz od odległości od źródła pola, natomiast wartość impedancji ekranu  można wyznaczyć z zależności przybliżonej jako:

|  |  | (9.11) |
| --- | --- | --- |

Współczynnik korekcyjny uwzględniający wielokrotne odbicia obliczyć można z zależności:

Zjawisko absorpcji

Współczynnik opisujący tłumiący pole wpływ absorpcji, obliczyć można na podstawie wykładniczej zależności określającej wnikanie pola do środowiska przewodzącego (zjawisko naskórkowości):

|  |  | (9.12) |
| --- | --- | --- |

Zależność ta jest także obowiązująca dla natężenia pola magnetycznego. Wyrażając współczynnik  w decybelach otrzymujemy:

|  |  | (9.13) |
| --- | --- | --- |

Z powyższej zależności wynika że dla ekranu o grubości d równej głębokości wnikania uzyska się współczynnik tłumienia równy 8,7dB.

##### Wpływ głębokości wnikania ( na tłumiące działanie zjawiska absorpcji w ekranie

12.3. Ekranowanie pól elektromagnetycznych bliskich

.

Impedancja falowa pola EM w funkcji odległości od źródła pola.

# Ekranowanie pól elektrycznych

|  |  | (9.14) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (9.15) |

gdzie r - odległość między źródłem pola i ekranem

Wpływ częstotliwości na współczynniki tłumienia pola bliskiego E

## Wpływ grubości ekranu na skuteczność ekranowania

Podsumowując rozważania, można stwierdzić że:

- Ekranowanie wysoko-impedancyjnych pól elektrycznych jest stosunkowo proste i przy użyciu nawet cienkich ekranów można osiągnąć duże wartości współczynników tłumienia.

- Tłumienie ekranów maleje ze wzrostem częstotliwości.

- Skuteczność ekranowania  maleje ze wzrostem odległości między  źródłem i ekranem ( zmniejszanie się impedancji pola ).

Ekranowanie pól magnetycznych

Współczynnik odbicia,  obliczony przy przyjęciu założenia że , wyraża się wzorem:

|  |  | (9.17) |
| --- | --- | --- |

Uwzględniając wewnętrzne odbicia tzn. dla małych wartości , otrzymuje się zależność:

|  |  | (9.18) |
| --- | --- | --- |

##### Wpływ częstotliwości na współczynniki tłumienia pola bliskiego H

Podsumowując rozważania można stwierdzić:

- Ekranowanie magnetycznych pól bliskich, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach,  jest bardzo trudne i skuteczne rozwiązanie prowadzi zawsze do masywnych konstrukcji ekranów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych.

- Skuteczność ekranowania wzrasta w miarę wzrostu częstotliwości.

- Skuteczność ekranowania wzrasta przy większych odległościach między źródłem i  polem ( wzrost impedancji pola).

  - Ekranowanie pól odległych

|  |  | (9.19) |
| --- | --- | --- |

## Wpływ częstotliwości na współczynniki tłumienia fali EM

Podsumowując rozważania dotyczące ekranowania pola odległego czyli fal elektromagnetycznych można stwierdzić że:

1. Skuteczność ekranowania nie zależy od odległości między źródłem pola i   ekranem.

- Skuteczność ekranowania w szerokim zakresie nie zależy od    częstotliwości.

- Ekranowanie fali płaskiej jest stosunkowo łatwe i osiągnąć można znaczne wartości współczynników tłumienia stosując cienkie ekrany.

Ekrany z otworami

#### Otwór w ekranie traktowany jako falowód

.

|  |  | (9.20) |
| --- | --- | --- |

gdzie D - średnica otworu.

Dla otworu o kształcie prostokątnym krytyczną długość fali można obliczyć z wzoru:

|  |  | (9.21) |
| --- | --- | --- |

gdzie b - długość dłuższego boku prostokąta.

|  |  | (9.21) |
| --- | --- | --- |
|  | Dl Dla otworu kołowego: | (9.23) |
|  | Dla otworu prostokątnego: Zpr = ((b/( |  |
|  | Ekran z częścią perforowaną |  |

|  |  | (9.28) |
| --- | --- | --- |
| gdzie: |  | (- magnetyczna przenikalność względna |
|  | d | D- grubość ekranu |
|  | D | d- większy wymiar powierzchni ekranu |

Praktyczne problemy stosowania ekranów

1. Ekranowanie pola magnetycznego przy polu stałym

- Szczeliny

- Uziemianie ekranów

- Przewody ekranowane

##### Podłączenie ekranów przewodów ekranowych