Andrzej Koszmider

#### Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
EMC

- Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

2.1  Dyrektywa 336/89

2.2  Normy EMC

  - Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie

4. Sygnały zakłócające, wielkości fizyczne i jednostki w EMC

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów  elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8. Źródła zakłóceń

9. Sprzężenia

10. Elementy wrażliwe

11. Instalacja ziemi i masy

12. Filtry EMC

13. Ekranowanie w EMC

14. Pomiary EMC

2. DYREKTYWA  336/89 i  OZNACZENIE  CE

2.1  Dyrektywa EMC- 336/89   i   Dyrektywa EMC -108/2004

- cele dyrektywy

1. wykreowanie akceptowalnego środowiska 		      elektromagnetycznego,

2. zapewnienie swobodnego obrotu urządzeniami w ramach UE	 oraz z krajami  z którymi istnieje umowa o wzajemnym uznawaniu oznaczeń EMC

- drogi osiągnięcia celów

1. ograniczenie emisji zakłóceń i wymaganie wystarczającej odporności 	elektromagnetycznej

2.  wprowadzenie oznaczenia „zgodności europejskiej”  - CE

Oznaczenie CE

- treść dyrektywy -  definicja urządzenia elektrycznego

-   definicja   systemu

-  definicja instalacji

- definicja kompatybilności elektromagnetycznej

- zgodność CE i instytucje zajmujące się oceną zgodności

- urząd kompetentny - URTiP

2. instytucja notyfikowana

3. instytucja kompetentna

- zasada domniemania

- drogi  legalnego uzyskiwania  znaku zgodności  CE

Dyrektywa  336/89

Trzy drogi uzyskiwania znaku zgodności europejskiej  CE

Dyrektywa 108/2004

- Zastosowany kompletny zestaw norm – deklaracja producenta

- Dokumentacja przedstawiająca podjęte środki EMC w celu osiągnięcia zgodności CE oraz przedstawiająca skuteczność tych środków

2.2 Normy EMC

1. Generic Standards - Normy Rodzajowe (środowiskowe)

2. Basic Standards- Normy Podstawowe

3. Product Standards- Normy Wyrobu (przedmiotowe)

Współzależność rodzajów norm  EMC

1. Generic Standards - Normy Rodzajowe ( wg. tłum. polskiego Normy Ogólne)

EN 50081/1- emisyjność urządzeń w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

EN 50081/2- emisyjność urządzeń w środowisku przemysłowym

EN 50082/1- odporność elektromagnetyczna urządzeń w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

EN 50082/2- odporność elektromagnetyczna urządzeń w środowisku przemysłowym

Emisyjność – charakterystyki granicznych wartości emisji zaburzeń

wartości graniczne emisji wg. norm Generic-Rodzajowych

Odporność –

sposób przeprowadzanie badań

przykłady znormalizowanych sygnałów do badania odporności

2. Basic Standards- Normy Podstawowe

1. Normy opisujące urządzenia używane do badań:

CISPR 16, CISPR 22,

2. Normy opisujące poszczególne rodzaje pomiarów i badań;

EN 61000-x-y

np. EN 61000-4-3

x = 4 : Badanie odporności na zakłócenia powodowane przez ....

y = 3 : pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości.

aparatura pomiarowa,

metody badań

wartości graniczne

sposoby oceny wyników badań

3. Product Standards i Family Product Standards - Normy 		    Wyrobu i Normy Rodziny Wyrobów

Normy EMC rodziny wyrobów –

np. EN 55022: 	Poziomy dopuszczalne i metody badań dla sprzętu informatycznego

Normy wyrobu ( przedmiotowe) -obejmują wszystkie wymagania ale zawierają wyraźnie wyodrębnioną część poświęconą EMC wyrobu - absolutne pierwszeństwo.

2.3 Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa

1. odpowiedzialność kontraktowa - niedotrzymanie umowy,  zwrot poniesionych strat

2. odpowiedzialność deliktowa- wykroczenie przeciw prawu