## Andrzej Koszmider

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
EMC

1. Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89, Dyrektywa 108/2004 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych         elektromagnetycznie

- Elementy funkcjonalne zjawisk zakłóceniowych

- Strategia redukcji zakłóceń

- Wrażliwość, odporność i emisyjność elektromagnetyczna

- Podstawy analizy EMC

4. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

5. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów  elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8.   Źródła zakłóceń

9.   Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

11. Instalacja ziemi i masy

12. Filtry EMC

13. Ekranowanie w EMC

14.Pomiary EMC

3. KONCEPCJA URZĄDZENIA I SYSTEMU KOMPATYBILNEGO ELEKTROMAGNETYCZNIE

3.1 Elementy funkcjonalne zjawisk zakłóceniowych

## Źródła zakłóceń

Sprzężenia

Elementy wrażliwe - ofiary zakłóceń

Elementy funkcjonalne procesu zakłóceń

ŹRÓDŁA zakłóceń ( zaburzeń)

Dążenie do redukcji sygnałów emitowanych przez źródła do poziomu, który nie przeszkadza innym urządzeniom (potencjalnym ofiarom).

Nie zawsze jest to możliwe

- nie wszystkie źródła zakłóceń można przekonstruować, np. wyładowanie burzowe

- w wielu przypadkach sygnały robocze jednych urządzeń są sygnałami  zakłócającymi inne urządzenia

( źródła intencjonalne)

3. 	akceptowalny poziom zakłóceń w pracującym kompatybilnie systemie może być powodem zakłóceń nowowprowadzonego urządzenia i odwrotnie.

Opcja :  „ZERO”  zakłóceń emitowanych jest nierealna

Urządzenia elektryczne oraz zjawiska naturalne zawsze będą wytwarzały zakłócenia ;

problem źródeł polega na ograniczeniu emisji do akceptowalnego poziomu.

Aspekt ekonomiczny.

SPRZĘŻENIA pomiędzy źródłami i ofiarami zakłóceń

Sprzężenie przez przewodzenie

Sprzężenie przez pole elektromagnetyczne

Sprzężenie przez przewodzenie

propagacja sygnałów zakłócających w środowiskach przewodzących

- przewody

-    przewodzące obudowy i inne przewodzące części konstrukcyjne

Problem EMC polega na zmniejszeniu sprzężenia, tj. zmniejszeniu wartości sygnałów zakłócających docierających do ofiar ( urządzeń wrażliwych).

Filtry EMC - warunek: znaczna różnica pomiędzy częstotliwością sygnałów zakłócających i roboczych

Sprzężenia przez pole elektromagnetyczne

Energia zakłóceń przenoszonych przez pole

- mała częstotliwość - duże energie, mały zasięg ( na ogół)

- duża częstotliwość- mniejsze energie, większy zasięg ( na ogół)

Rodzaje  sprzężenia  przez pole

sprzężenie poprzez pole magnetyczne

sprzężenie poprzez  pole elektryczne

sprzężenie poprzez pole elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne-promieniowanie)

Redukcja sprzężenia- separacja źródeł i ofiar

- separacja geometryczna

- separacja elektromagnetyczna

Ekrany EMC - rodzaj ekranu i jego skuteczność zależy od rodzaju sprzężenia ( pole magnetyczne, elektryczne, elektromagnetyczne)

Elementy wrażliwe czyli ofiary zakłóceń

Najczęstszymi ofiarami zakłóceń stają się elementy i układy elektroniczne.

Stopień zakłócania określają kryteria oceny wyników badania odporności.

Kryterium A

Kryterium  B

Kryterium  C

Odporność elektromagnetyczna  zależy od rodzaju urządzenia, rozwiązania konstrukcyjnego, użytych elementów, często także od stanu pracy.

Elektronika analogowa

Elektronika cyfrowa

  - Strategia redukcji zakłóceń

Źródło zakłócające kilka urządzeń

Kolejność działań

1. ograniczenie emisji źródeł

działanie najtańsze

działanie najprostsze

2. zmniejszenie  sprzężeń

separacja galwaniczna

separacja elektromagnetyczna

separacja geometryczna

3. zwiększenie odporności ofiar- urządzeń wrażliwych

działanie najdroższe

3.3 Odporność, wrażliwość i emisyjność elektromagnetyczna

Odporność elektromagnetyczna ( Immunity-IEM), jest to zdolność urządzenia, systemu lub instalacji do działania, w obecności zaburzeń (zakłóceń) elektromagnetycznych, bez niedopuszczalnych odchyleń charakterystyk roboczych.

I EM  określana jest na podstawie doświadczalnie wyznaczonej wrażliwości elektromagnetycznej.

Wrażliwość elektromagnetyczna ( susceptybility elm. - S) jest to brak odporności elm.

Wyznaczanie krzywej wrażliwości w badaniach odporności.

## Wyznaczenie odporności elektromagnetycznej urządzenia

Wyznaczanie odporności elektromagnetycznej  IEM

P – prawdopodobieństwo z jakim możliwe jest wystąpienie zakłóceń w pracy urządzenia

Wyznaczenie  emisyjności urządzeń

Emisja zakłóceń

P – prawdopodobieństwo przekroczenia określonego poziomu emisji zaburzeń

Zarówno odporność elektromagnetyczna jak i emisyjność są pojęciami stochastycznymi.

3.4 Podstawy analizy EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna –

definicja wg  Dyrektywy 366/89.

“Kompatybilnością elektromagnetyczną nazywamy zdolność urządzenia, systemu, instalacji, do poprawnego działania w danym środowisku elektromagnetycznym, bez wprowadzania do niego zakłóceń nie tolerowalnych przez wszystko co się w tym środowisku znajduje”.

Według Dyrektywy 108/2004

„Kompatybilnością elektromagnetyczną nazywamy zdolność urządzenia, systemu, instalacji, do poprawnego działania w danym środowisku elektromagnetycznym, bez wprowadzania do niego zakłóceń nie tolerowalnych przez inne urządzenia pracujące w tym środowisku”.

Wnioski

1. Nie można określić kompatybilności elektromagnetycznej pojedynczego urządzenia

2. Wyniki pozytywne znormalizowanych badań nie gwarantują kompatybilności urządzenia

Wyniki pozytywne badań znormalizowanych oznaczają jedynie zgodność z wymaganiami norm.

Aby urządzenie było kompatybilne elektromagnetycznie, zgodnie z Dyrektywą spełniać musi następujące warunki:

- musi być wystarczająco odporne na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia

- nie może zakłócać pracy innych urządzeń

- nie może zakłócać się samo ( kompatybilność wewnętrzna )

WARUNEK   1

Analiza odporności elektromagnetycznej

- urządzenie wrażliwe

- źródło zaburzeń

Współczynnik charakteryzujący sprzężenie

CBA = EBA/ EB

EBA – emisja zaburzenia wytwarzanego przez urządzenie B na wejściu ( w porcie wejściowym) urządzenia A

Współczynnik CBA < 1;

W mierze logarytmicznej [dB]  CBA < 0

Aby urządzenie  A nie było zakłócane

IA  (  EBA

IA (  EB .  CBA

IA  / CBA . EB > 0

W decybelach

IA[dB] - CBA[dB] – EB[dB] > 0

lub

IA [dB] – [ EB[dB] + CBA [dB] ]  ( 0

Przykład:

Odporność urządzenia A na pewien typ zaburzeń wynosi 60dB, emisja tego samego typu zaburzenia przez urządzenie zakłócające B wynosi  63dB, współczynnik sprzężenia pomiędzy tymi urządzeniami, dla tego zaburzenia wynosi -10dB.

Czy urządzenie A będzie zakłócane ?

E BA= 63dB – 10dB = 53dB;

60dB – [ 63dB – 10dB] = 7dB > 0

Wyrażając współczynnik sprzężenia  CBA  w wartościach bezwzględnych można napisać:

IA – [ EB – CBA] > 0

dla wielu urządzeń wrażliwych ( n ) i wielu urządzeń zakłócających (m):

I k – [ El – Ckl  ] ( 0

k = 1..n,    l = 1...m.

WARUNEK 2.

Analiza emisyjności urządzenia

I B – [ EA – CAB] ( 0

k = 1..n,    l = 1...m.

Konieczność zachowania zapasu ZK - zapas kompatybilności (margines kompatybilności) wynika z :

1. możliwość jednoczesnego wystąpienia zakłóceń

2. sposobu określenia odporności i emisyjności

ZK jest przyjmowany w granicach  od 6dB do 20dB.

ZK = 20 dB – oznacza że odporność jest dziesięciokrotnie większa od poziomu zaburzeń w porcie wejściowym urządzenia.

Interpretacja graficzna równania ( dla dwóch urządzeń A i B ) :

I A -  EBA = ZK,

gdzie EBA= EB- CBA.

Poziom  kompatybilności

Uzgodniony zostaje poziom kompatybilności    K

Poziom kompatybilności jest to największy poziom zakłóceń danego rodzaju, który zgodnie z oczekiwaniami może działać na urządzenie lub system pracujący poprawnie w danych warunkach.

Dla systemu lub instalacji poziom  kompatybilności uzgadnia się jako poziom zakłócenia dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia wrażliwości urządzenia na zakłócenia oraz prawdopodobieństwo wystąpienia emisji zaburzeń o tym poziomie, nie przekraczają wartości dopuszczalnej prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń.

W niektórych przypadkach normy określają poziomy kompatybilności, np. dla punktów zasilania w sieciach niskiego napięcia.

Środowisko elektromagnetycznie kontrolowalne

Środowisko elektromagnetycznie nie kontrolowalne

Przykład.

Dla zaburzenia napięcia zasilającego 3-cią harmoniczną poziom kompatybilności wynosi 5% składowej podstawowej. Aby zapewnić kompatybilność ustalono że urządzenia zasilane z tego punktu sieci muszą mieć odporność na zakłócenia  3h co najmniej 10%, a emisyjność 3 harmonicznej co najwyżej 2%.

Obliczyć jaki wymagany jest zapas kompatybilności [Odp.8%]

ZE  zapas ( margines) emisji – ZE = K – E

ZSU  zapas ( margines) wrażliwości  urządzenia- ZSU = SU – I

ZK zapas kompatybilności  - ZK = I – E

ZI zapas odporności - ZI = I - K

ZEU zapas emisyjności urządzenia    ZEU= E – EU

Zapas wrażliwości i emisyjności mają charakter marginesów konstrukcyjnych.

Zapewnienie kompatybilności przez:  	 1. Zmniejszenie E

2. Zwiększenie I

3. Zmniejszenie C

Konieczność charakteryzowania wszystkich urządzeń przez I oraz E, tzn. przez umieszczanie znaku CE oraz podawanie norm które urządzenie spełnia.

Zasady przeprowadzenia analizy EMC systemu.

- Ustalenie par urządzeń mogących się zakłócać –

analiza parametrów EMC urządzeń

2.  Określenie rodzaju sprzężeń - analiza

- Określenie współczynników sprzężeń C – pomiar, obliczenia, przyjęcie wartości

- Analiza wartości istniejących zapasów kompatybilności

- Działania w przypadku nie spełnienia zależności: I – [E – C] (  ZK

- Analiza możliwości dopuszczenia zakłóceń w określonych stanach pracy czy czasach

- Analiza możliwości dopuszczenia zakłóceń czy nawet zniszczenia nie drogiej aparatury, łatwo wymienialnej.