# Andrzej Koszmider

Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
EMC

1. Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie

4. Wielkości i jednostki w EMC ( fragmenty)

Dziedzina czasu i częstotliwości

Impedancja falowa

Jednostki w kompatybilności

# Zmienność funkcji w dB / dekadę

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów  elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8. Źródła zakłóceń

9. Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

11. Instalacja ziemi i masy

12. Filtry EMC

13. Ekranowanie w EMC

14. Pomiary EMC

4. WIELKOŚCI  I  JEDNOSTKI    EMC (fragmenty)

Dziedzina czasu i częstotliwości

Sygnały szerokopasmowe w dziedzinie czasu i częstotliwości

Przykład : Impuls prądowy prostokątny o amplitudzie 5A i szerokości 5(s pojawił się w obwodzie w którym włączony jest filtr o paśmie przenoszenia od 0 do 63,7 kHz. Obliczyć amplitudę impulsu po przejściu filtru. Odp.:  A1 = 3,185 A

Impedancja falowa

Zf = E/H              [(]

Zf =  ( / ( =   (0 (r / (0 (r  = 120 ( (r  / (r  = 377(

# Pole nisko impedancyjne i wysoko impedancyjne

Impedancja falowa w funkcji odległości od źródła pola

50Hz 				( / 2(  =   955km

5MHz					       9,5 m

50 MHz					       0, 95m

500 MHz				       9,5cm

Dipol elektryczny – pole elektryczne

Dipol magnetyczny- pętla prądowa

Pole magnetyczne

Jednostki w kompatybilności

# N [dB] = 20log (N/1)

Oś liczb naturalnych oraz liczb wyrażonych w dB

# U [dBUodn] = 20 log ( U/ Uodn)

# Uodn = 1(V , 1mV.

Przykład : U =  1V   wyrazić w dBmV.

U[dBmV] =  60dBmV

U = 1V wyrazić w dB(V                      Odp. 120dB(V.

U= 0,1(V wyrazić w dB(V               	  Odp. – 20dB(V

# I [ dBIodn.] = 20 log ( I / Iodn)

# Najczęściej  I odn = 1(A, 1mA

# Obliczenia  w dB.

U1= U . k                       U1[dB] = U[dB]+ k[dB]

I1 = I . k		         I1 [dB] = I [dB]+ k[dB]

Jeżeli  k( 1          k[dB]( 0  ,  np.  dla  k = 1,27     k[dB] = 2,07

jeżeli  k( 1           k[dB]( 0     np.  dla  k = 0,45    k[dB] = - 6,94

# Przykład.

Prąd równy 20dBmA został zredukowany za pomocą ferrytów do 45% swojej wartości. Ile wynosi obecnie

k = 0,45     log 0,45=- 0,3467      k[dB] = - 0,3467.20 = - 6,93dB

Prąd po zastosowaniu ferrytów wynosi:

# 20dB – 6,93 = 13,07 dBmA

Do sprawdzenia: ( 20 log 4,5 = 20 . 0,6532 = 13,064).

Dla  k= 1,27   prąd wzrósłby do   22,07dBmA

### Moc

# P[dB] = 10 log P/p = 10 log Pw

# P[dB] =  U[dB] + I[dB] / 2  + 10 log ui/p

Kiedy   10 log ui/p = O  ?

# Zmienność funkcji w dB/dekadę

o ile wzrośnie y[dB] jeżeli x wzrośnie 10 krotnie ?

dla  x=1

dla  x=10

;

y = a   -   0 dB/dek

	10 dB/dek			- 10 dB/dek

	20 dB/dek			- 20 dB/dek

	40 dB/dek			- 40 dB/dek

	60 dB/dek			- 60 dB/dek