Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników

Andrzej Koszmider

KOMPATYBILNOŚĆ   ELEKTROMAGNETYCZNA

EMC

1. Wiadomości wstępne

2. Dyrektywa 336/89 i oznaczenie CE

3. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych         elektromagnetycznie

4. Sygnały zakłócające, wielkości fizyczne i jednostki w EMC

5. Podstawowe równania elektromagnetyzmu

5.1 Prawa Maxwella i Gaussa

5.2 Stosowanie praw Maxwella i Kirchhoffa w  kompatybilności elektromagnetycznej

6. Podstawy analizy sygnałów zakłócających

7. Właściwości rzeczywistych elementów obwodów  elektrycznych w zakresie częstotliwości zakłócających

8.  Źródła zakłóceń

9.  Sprzężenia

10. Elementy i urządzenia zakłócane

11. Instalacja ziemi i masy

12. Filtry EMC

13. Ekranowanie w EMC

14. Pomiary EMC

- Podstawowe równania elektromagnetyzmu

5. 1  Prawa Maxwella i Gaussa

James Clerc Maxwell - rok 1864

## Prawa Maxwella w postaci różniczkowej -lokalnej

| gdzie: | H | - | wektor natężenia pola magnetycznego, zwany także czasem wektorem pola magnetycznego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | J | - | wektor gęstości elektrycznego prąd przewodnictwa |
|  | D | - | wektor indukcji elektrycznej |
|  | E | - | wektor natężenia pola elektrycznego, zwany także czasem wektorem pola elektrycznego |
|  | B | - | wektor indukcji magnetycznej |
|  | t | - | czas |

Prawa Maxwella w postaci całkowej - globalnej

|  | - | napięcie wzdłuż linii C |
| --- | --- | --- |
|  | - | strumień elektryczny (strumień wektora indukcji elektrycznej D) przenikający przez powierzchnię S. |
|  | - | strumień magnetyczny ( strumień wektora indukcji magnetycznej B) przenikający przez powierzchnię S |
|  | - | prąd przesunięcia przenikający przez powierzchnię S |
|  | - | prąd przewodnictwa przepływający przez powierzchnię S |
|  | - | siła elektromotoryczna indukowana wzdłuż zamkniętej linii C przez przenikający tę powierzchnię, zmienny w czasie strumień magnetyczny |

Prawa Gaussa opisują dywergencję, zwaną często w literaturze polskiej rozbieżnością, obu indukcji to znaczy indukcji magnetycznej B oraz indukcji elektrycznej D.

gdzie   jest gęstością ładunku w przestrzeni.

### Prawo zachowania ładunku

|  |  | (3.12) |
| --- | --- | --- |

lub w formie całkowej

|  |  | (3.13) |
| --- | --- | --- |

gdzie

Jeżeli :

W przypadku środowiska jednorodnego, ε = ε0. εr   i  μ = μ0. μr

ε0 i μ0    są stałe:

5. 2    Stosowanie praw Maxwella i Kirchhoffa

w kompatybilności

I prawo Kirchhoffa

Jeżeli napięcie uAB jest stałe w czasie to ładunek na okładkach kondensatora AB jest niezmienny.

∑ i = 0

jeżeli

∑ i ≠ 0

Dlaczego problem ograniczonej „mocy” I prawa Kirchhoffa ma szczególne znaczenie w

kompatybilności elektromagnetycznej ?

II prawo Kirchhoffa

# Obwód przenikany przez zmienny strumień magnetyczny

Zgodnie z I prawem Maxwella

lub

-----------------------------------------

#### Zgodnie z II prawem Kirchhoffa

uAB  + uBC  + uCD  + uDA = 0 ;               Σ u = 0

Wniosek: Drugie prawo Kirchhoff’a jest słuszne gdy przez zamknięty obwód nie przenika zmienny w czasie strumień.

Różnica potencjałów między dwoma punktami czy napięcie między tymi punktami?

uABC + uCDA  ≠  0 ;               uABC ≠ - uCDA

u ABC = VA – VC;    u CDA = VC – VA = - (VA – VC)

Napięcie między dwoma punktami zależy od wyboru drogi całkowania, nie jest więc w ogólnym przypadku równe różnicy potencjałów.

u ABC = 					u CDA =

uABC ≠ - uCDA

Dlaczego problem ograniczonej „mocy” II prawa Kirchhoffa ma szczególne znaczenie w

kompatybilności elektromagnetycznej ?

Aby nie popełniać błędów w rozumieniu zachodzących zjawisk wszystkie rozważania EMC trzeba zaczynać od praw podstawowych elektromagnetyzmu, zwanych w skrócie prawami Maxwella.