# Andrzej Koszmider

# Tematy pomagające przygotować się do egzaminu z EMC- 2005/6  dla elektroniki

# Co rozumiemy przez  oddziaływania i środowisko elektromagnetyczne, wymień rodzaje środowisk znormalizowanych, czym się one różnią ?

2.      Definicja zaburzeń przewodzonych i promieniowanych. Przyczyny ich powstawania i propagacja zaburzeń

- Wymienić i wyjaśnić najważniejsze przyczyny wzrostu znaczenia EMC.

- Czego dotyczy i co zawiera dyrektywa Kompatybilnościowa  89/336.

- O czym świadczy znak CE ? Jakie są drogi uzyskania prawa do znaku CE? Na czyją odpowiedzialność umieszczany zostaje na produkcie znak CE?

- Jakiego rodzaju normy istnieją w EMC i który rodzaj ma pierwszeństwo?

- Na czym polegają ogólne zasady strategii prowadzącej do osiągnięcia kompatybilności urządzeń?  Wyjaśnić.

- Podać możliwości i ograniczenia redukcji emisji zaburzeń. Czy możliwa jest całkowita eliminacja zaburzeń?

- Podać możliwości i ograniczenia zmniejszenia sprzężeń pomiędzy źródłem zaburzeń i ofiarą zakłóceń, dla obu typów zaburzeń.

- Wymienić kryteria oceny odporności elektromagnetycznej urządzeń. W jaki sposób się je stosuje.

- Co nazywamy wrażliwością elektromagnetyczną a co odpornością elektromagnetyczną ? Omówić sposób wyznaczania odporności elektromagnetycznej.

- Podać definicje kompatybilności elektromagnetycznej według dyrektywy 89/336. Co oznacza znak CE? Czy urządzenia mające znak CE mają cechę kompatybilności elektromagnetycznej?

- Podać podstawową nierówność analizy kompatybilnościowej. Wyjaśnić rolę poszczególnych składników.

- Co to jest poziom kompatybilności elektromagnetycznej a co zapas kompatybilności ? W jaki sposób można zwiększyć zapas kompatybilności?

- Z czego wynika konieczność zachowania zapasu kompatybilności  - jakiego rzędu są wartości tego zapasu (marginesu) i od czego one zależą?

- Czy urządzenie będzie pracowało kompatybilne jeżeli przy  wymaganym, dla danego zaburzenia, zapasie kompatybilności 20dB, jego odporność wynosi 35dB a poziom emisji zaburzeń w tym środowisku wynosi 18dB ?

- Co można  zrobić aby urządzenie o odporności 15 dB pracowało kompatybilne przy  poziomie emisji zakłóceń  8dB i wymaganym zapasie kompatybilności 10dB? Wyjaśnić odpowiedź.

- Jak wygląda odwzorowanie impulsu prostokątnego w dziedzinie częstotliwości. Czy w EMC ważniejsze jest przedstawianie sygnałów w dziedzinie czasu czy częstotliwości? Odpowiedź wyjaśnić.

- Co to jest impedancja falowa i jakie ma wartości w próżni, w polu dalekim. Wyjaśnić pojęcia: pole bliskie i pole dalekie.

- Wyjaśnić pojęcie pole elektromagnetyczne nisko impedancyjne i wysoko impedancyjne.

- Wyjaśnić pojęcia: pole elektryczne i pole magnetyczne. W jakich warunkach powstaje pole magnetyczne a w jakich pole elektryczne ?

- Wrazić w dB(V napięcie 1mV. Wyrazić w V/m, natężenie pola elektrycznego E[dB]=140 dBmV/m.

- Scharakteryzować zasady przedstawiania zmienności funkcji w dB/dek.

- Wyjaśnić pojęcie „ zakłócające sygnały wspólne” oraz „zakłócające sygnały różnicowe”.

- Napisać  prawa Maxwella w postaci całkowej. Co nazywamy prądem przesunięcia i w jakich warunkach odgrywa on istotna rolę? Jakie znaczenie ma prąd przesunięcia w EMC?

- Kiedy prawa Kirchhoff’a mogą okazać się zawodne? Podać przykład odnoszący się do pierwszego i drugiego prawa Kirchoff’a.

- Na czym polega znaczenie sygnałów różnicowych a na czym polega znaczenie sygnałów wspólnych?

- Jaką wartość ma prąd płynący przez masę, jeżeli prąd wspólny w każdym z dwóch przewodów ma wartość 15 mA a prąd różnicowy 2mA ?

- Narysować schemat umożliwiający pomiar prądu zakłócającego wspólnego oraz różnicowego, wyjaśnić zasadę pomiaru.

- Podać sposoby zmniejszenia skutków  występowania sygnałów wspólnych. i sygnałów różnicowych.

- Opisać pętle wrażliwą dla sygnałów wspólnych i dla sygnałów różnicowych. Dla jakich częstotliwości większe znaczenie mają sygnały różnicowe, a dla jakich sygnały wspólne.

- Jaka jest różnica pomiędzy propagacją ( sprzęganiem się) sygnałów różnicowych i sygnałów wspólnych. Odpowiedź uzasadnić.

- Na czym polega i jakie niesie zagrożenia konwersja sygnałów wspólnych? Od jakich cech obwodu zależy współczynnik  „ odrzucenia sygnałów wspólnych ” ?

- Co nazywamy dławikiem sygnałów wspólnych, podać zasadę działania. Jakie wykonania może mieć dławik sygnałów wspólnych?

- Podać wartości indukcyjności zewnętrznej przewodu  prostoliniowego. Narysować schemat zastępczy pary przewodów dla  w.cz.

- Obliczyć impedancję przewodu o długości 1m i przekroju 1 mm2 , przy częstotliwości 50MHz. Jak można zmniejszyć impedancje połączeń przewodzących przy wielkich częstotliwościach.

- Dla jakich warunków przewody mogą stać się obwodem rezonansowym.?

- Narysować schemat zastępczy oraz charakterystykę częstotliwościową rezystora, dla sygnałów w.cz., jakiego typu rezystory są najwłaściwsze dla pracy przy w.cz.

- Podać charakterystykę indukcyjności oraz schemat zastępczy dla sygnałów w.cz., podać środki które mogą zwiększyć częstotliwości rezonansowe dla indukcyjności.

- Narysować schemat zastępczy kondensatora dla sygnałów w.cz., podać sposoby zwiększania częstotliwości rezonansowej kondensatorów.

- Co najmniej jakie wartości częstotliwości rezonansowej powinny mieć wszystkie elementy stosowane w filtrach kompatybilnościowych  - dlaczego?