Zaliczenie  z  Teorii Pola                                            A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Dana jest funkcja skalarna=xy+2yz+3zx. 
Określić pochodną w kierunku n=[0.6, -0.8, 0]

- Kiedy pole wektorowe może być opisane potencjałem skalarnym:

a. kiedy jest statyczne

b. kiedy jest bezźródłowe

c. kiedy jest bezwirowe

- Na rysunku przedstawiającym granicę środowisk 
ferromagnetyk/powietrze narysowano wektor indukcji 
magnetycznej w ferromagnetyku. Uzupełnić rysunek 
o wektor indukcji zaznaczonym punkcie w powietrzu 
(tuż przy granicy).

- Stwierdzenie ...pole indukcji magnetycznej jest bezźródłowe... jest 
a. fałszywe,
b. prawdziwe,
c. prawdziwe dla pól stałych w czasie.

- Na podstawie prawa Gaussa wyprowadzić wzór na natężenie pola elektrycznego od ładunku punktowego q

- Dany jest ferromagnetyczny magnetowód z niewielką szczeliną. Przyjmując, że indukcja magnetyczna w szczelinie jest taka sama jak w ferromagnetyku, to gęstość energii pola magnetycznego w szczelinie jest
a. dużo większa niż w ferromagnetyku,
b. taka sama,
c. dużo mniejsza niż w ferromagnetyku.

- Co to jest pojemność elektryczna i jak można ją wyznaczyć metodami analitycznymi i polowymi?

- Od czego zależy indukcyjność własna cewki:

a. od przenikalności magnetycznej materiału karkasu na którym jest nawinięta

b. od przewodności właściwej materiału przewodu jakim jest nawinięta

c. od promienia przewodu jakim jest nawinięta

# Text boxes

powietrze

Fe